## Slide 1
IoT – Praktikum 2018/19
Team A:
AVR-Technologie
TI CC1101

## Slide 2
Der Start …
Grundverständnis
Arbeiten mit Sensoren
    Fernbedienung
    Abstandsensor
    Bewegungsmelder
Aber auch mit
    Motoren

## Slide 3
Einparksensor

## Slide 4
Idee
DHT11
  Temperatur
  Luftfeuchtigkeit
TI CC1101

## Slide 5
Atmel ATmega 328p
tinyAVR, megaAVR und xmegaAVR
8-bit AVR-Microcontroller
Spannung zwischen 1,8 – 5,5V
Taktrate bis zu 20Mhz
32 KiB Flash-Speicher
Stromsparende Architektur
  Pico Power

## Slide 6
Vom Arduino zum Standalone
Arduino als
  Stromversorgung
  Programmierschnittstelle

## Slide 7
Pololu AVR-Programmer
ISP (In-System Programmer)
2 Ports für
  Programmieren
  Serielle Ausgabe

## Slide 8
Atmel Studio und Tera Term

## Slide 9
Blink-Sketch

## Slide 10
pinMode - Output
Im Register definieren ​
DDRD |= (1<<4)​
Nehmen wir an: DDRD = 00100101​
ausführen von DDRD |= (1<<4):​
1 = 00000001​ -> (1<<4) = 00010000​
00100101 | 00010000 = 00110101 //4. Bit nun 1

## Slide 11
pinMode - Input
DDRD &= ~(1<<2)​
Wieder: DDRD = 00100101​
Ausführen von DDRD &= ~(1<<2):​
1 = 00000001​ -> (1<<2) = 00000100​
Negieren von (1<<2):​ ~(1<<2) = 11111011​
00100101 & 11111011 = 00100001 //2. Bit nun 0

## Slide 12
digitalWrite
Ins Port Register eintragen​
HIGH:​
  PORTD |= (1<<4);​
LOW:​
  PORTD &= ~(1<<4);​

## Slide 13
digitalRead
(PIND & (1<<4))
Nehmen wir an PortD4 ist High​
z.B. PIND = 10010001​
1 = 00000001​ -> (1<<4) = 00010000​
10010001 & 00010000 = 00010000 //Das Ergebnis ist 16​
Da 16 > 0 erhalten wir true​
Wenn das Ergebnis 0 ist dann ist der Port LOW

## Slide 14
Fehlerbehebung:

## Slide 15
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
3,3 – 5,5 Volt Versorgung
Serial Interface(Single-Wire Two-Way)
Kommunikationsprozess: ~4 ms
40bits Daten

## Slide 16
Kommunikationsprozess:

## Slide 17
Bit-Übertragung:

## Slide 18
parse-Methode:

## Slide 19
Fehlerbehebung:

## Slide 20
Derzeitiger Microcontroller

## Slide 21
Future
weiterer Sensor?
Übertragung zur Station/Rasperry Pi
Stromversorgung
Platine